## Slide 1
2025年“盟升杯”电子设计竞赛
“包赢”转盘（D题）
赛题讲解

## Slide 2
前言
一定要加QQ群！！！

## Slide 3
内容概要
元器件认识
题目解析与总体架构
硬件部分
软件部分
PID

## Slide 4
元器件认识-连接件
排针
排母
单排
双排
单排直排针
单排弯排针

## Slide 5
元器件认识-连接件
母对母
母对公
公对公
杜邦线

## Slide 6
元器件认识
关注：值、封装
电阻
电容
电感
直插绕线电阻
贴片电阻
贴片叠层电容(MLCC)
贴片功率电感
工字绕线电感
直插绕线电感
贴片叠层电感
直插叠层电容(MLCC)
直插电解电容
多圈精密电位器

## Slide 7
元器件认识-稳压器
LM317
正压三端稳压器件

## Slide 8
元器件认识
微处理器（MCU/单片机）

## Slide 9
元器件认识
OLED屏幕
I2C协议

## Slide 10
题目解析与总体架构
基础要求
  1. 直流电源12V供电，稳压芯片正常输出3.3V，LED以1Hz频率闪烁3次后熄灭，OLED显示屏显示启动初始化画面，蜂鸣器响一声作为指示；
  2. 通过按键启动或停止旋转，OLED显示屏显示此时指针指示的区域；
  3. 通过按键设定指针旋转速度和旋转圈数，匀速旋转到达指定圈数后，蜂鸣器响一声作为指示；
  4. 通过按键设置指定区域（多圈指定区域，例：一圈又12个区域），启动旋转后，指针到达指定区域后，蜂鸣器响一声作为指示。
供电

## Slide 11
题目解析与总体架构
发挥部分
指针到达指定区域后，经过一定人为扰动，指针仍能回到指定区域，响应时间控制在1s内；
旋转旋转编码器，指针同步旋转；
3. 实现“作弊”功能，使指针旋转速度达到最大，旋转起来后设定停止区域，使其“自然”停在设定区域；
4. 其他（每完成一项得5分）：
4.1 实现速度环（在1.3的基础上实现可以测出指针旋转速度，通过OLED显示，并定量控制速度）；
4.2 有多级菜单；
4.3 使用按键越少得分越高（不使用按键（不包括旋转编码器）得5分，使用一个扣1分，扣完5分为止）；
4.4 OLED显示屏图形化显示位置变化（如圆+红点）；
4.5 OLED显示屏图形化显示速度变化（如波形）；蜂鸣器演奏歌曲作为背景音乐（无源蜂鸣器自行准备）。
供电

## Slide 12
硬件部分
如何上手一款没用过的芯片？
数据手册（Datasheet）
在哪里找数据手册？
个人推荐两个站点：
半导小芯： https://www.semiee.com/
立创商城： https://www.szlcsc.com/

## Slide 13
硬件部分——LM317
进一步了解线性稳压器工作原理：怎么把12V电降到5V？直流线性稳压降压电源原理-爱上半导体
https://www.bilibili.com/video/BV1t64y1b7w7/

## Slide 14
硬件部分——N20减速电机
电机装配图

## Slide 15
软件部分——电机驱动
接口说明

## Slide 16
软件部分——GPIO
GPIO电路图

## Slide 17
软件部分——PWM
PWM简介
PWM模式

## Slide 18
软件部分——按键
GPIO EXIT
消抖办法
单击双击实现
下拉
上拉

## Slide 19
软件部分——旋转编码器
推荐使用：TIM定时器的Encoder模式

## Slide 20
软件部分——磁编码器

## Slide 21
软件部分——OLED
硬件I2C：
I2C协议
软件I2C：
一定要区分
是硬件还是软件！！！
将SCL和SDA引脚配置为GPIO开漏输出即可

## Slide 22
软件部分——蜂鸣器
区别 | 有源蜂鸣器 | 无源蜂鸣器
内部结构 | 有源蜂鸣器内部带有震荡源，因此只要一通电就会发出声音。 | 而无源蜂鸣器内部则没有震荡源，所以如果使用直流信号无法使其鸣叫。
驱动方式 | 有源蜂鸣器则有正负之分，只需要在两个引脚上加上电压信号就会发声，发出的声音音调单一、频率固定。 | 无源蜂鸣器类似于喇叭，只要在两个引脚上加载不同的频率的电信号（PWM）就可以实现发声，而且声音频率可控，可以做出“多来米发索拉西”的效果。

## Slide 23
软件部分——串口 VOFA+

## Slide 24
PID——开环与闭环
开环（Open Loop）：控制器单向输出值给被控对象，不获取被控对象的反馈，控制器对被控对象的执行状态不清楚
闭环（Closed Loop）：控制器输出值给被控对象，同时获取被控对象的反馈，控制器知道被控对象的执行状态，可以根据反馈修改输出值以优化控制
控制器
被控对象
输出值
目标值
控制器
被控对象
输出值
目标值
实际值

## Slide 25
PID——简介
PID是比例（Proportional）、积分（Integral）、微分（Differential）的缩写
PID是一种闭环控制算法，它动态改变施加到被控对象的输出值（Out），使得被控对象某一物理量的实际值（Actual），能够快速、准确、稳定地跟踪到指定的目标值（Target）
PID是一种基于误差（Error）调控的算法，其中规定：误差=目标值-实际值，PID的任务是使误差始终为0
PID对被控对象模型要求低，无需建模，即使被控对象内部运作规律不明确，PID也能进行调控

## Slide 26
PID——PID公式与系统框图
定义误差：
PID输出值：
PID输出值：
目标值
实际值
PID控制器
被控对象
输出值
误差

## Slide 27
PID——比例项（P）
只含有比例项的PID输出值：
比例项的输出值仅取决于当前时刻的误差，与历史时刻无关。当前存在误差时，比例项输出一个与误差呈正比的值，当前不存在误差时，比例项输出0
越大，比例项权重越大，系统响应越快，但超调也会随之增加
纯比例项控制时，系统一般会存在稳态误差，越大，稳态误差越小

## Slide 28
PID——稳态误差
PID稳态误差：系统进入稳态时，实际值和目标值存在始终一个稳定的差值
稳态误差产生原因：纯比例项控制时，若误差为0，则比例项结果也为0。被控对象输入0时，一般会自发地向一个方向偏移，产生误差。产生误差后，误差非0，比例项负反馈调控输出，当调控输出力度和自发偏移力度相同时，系统达到稳态
判断是否会产生稳态误差：给被控对象输入0，判断被控对象会不会自发偏移
判断稳态误差的方向：给被控对象输入0，自发偏移方向即为稳态误差方向

## Slide 29
PID——积分项（I）
含有比例项和积分项的PID输出值：
积分项的输出值取决于所有时刻误差的积分，与历史时刻有关。积分项将历史所有时刻的误差累积，乘上积分项系数后作为积分项输出值
积分项用于弥补纯比例项产生的稳态误差，若系统持续产生误差，则积分项会不断累积误差，直到控制器产生动作，让稳态误差消失
越大，积分项权重越大，稳态误差消失越快，但系统滞后性也会随之增加

## Slide 30
PID——积分项（I）

## Slide 31
PID——微分项（D）
含有比例项、积分项和微分项的PID输出值：
微分项的输出值取决于当前时刻误差变化的斜率，与当前时刻附近误差变化的趋势有关。当误差急剧变化时，微分项会负反馈输出相反的作用力，阻碍误差急剧变化
斜率一定程度上反映了误差未来的变化趋势，这使得微分项具有 “预测未来，提前调控”的特性
微分项给系统增加阻尼，可以有效防止系统超调，尤其是惯性比较大的系统
越大，微分项权重越大，系统阻尼越大，但系统卡顿现象也会随之增加

## Slide 32
PID——微分项（D）
目标值和
实际值的变化
误差的变化

## Slide 33
PID——连续形式PID与离散形式PID公式
连续形式PID：
离散形式PID：
若将并入和，则：

## Slide 34
PID——连续形式PID离散化示意图
0
1
2
3
4
5
6
7
8
0
1
2
3
4
5
6
7
8

## Slide 35
注意事项
供电问题：
优先搞好lm317，用万用表确定lm317输出正确后再给单片机供电
2. 不要用电脑给单片机供电！！！stlink的3V3不许和单片机连接，usb转ttl的3V3不许和单片机连接