## Slide 1
2025年“盟升杯”电子设计竞赛
趣味音响（A题）
赛题讲解

## Slide 2
内容概要
题目介绍
元器件认识
题目解析与总体架构
硬件部分思路
软件部分思路

## Slide 3
题目介绍
趣味音响能做什么？
音乐播放
扩音器
效果器（变声、音量调节）
效果见演示视频

## Slide 4
元器件认识-连接件
排针
排母
单排
双排
单排直排针
单排弯排针

## Slide 5
元器件认识-连接件
母对母
母对公
公对公
杜邦线

## Slide 6
元器件认识-连接件
接线端子
SOP8芯片转接板

## Slide 7
元器件认识
轻触开关

## Slide 8
元器件认识
7805
正压三端稳压器件

## Slide 9
元器件认识
关注：值、封装
电阻
电容
电感
直插绕线电阻
贴片电阻
贴片叠层电容(MLCC)
贴片功率电感
工字绕线电感
直插绕线电感
贴片叠层电感
直插叠层电容(MLCC)
直插电解电容
多圈精密电位器

## Slide 10
元器件认识
耳机接口与耳机线
Tip
Ring
Sleeve
左声道
右声道
地
Tip
Ring1
Ring2
Sleeve
左声道
右声道
地
麦克风
电路中SLEEVE接1.65V基准电压
接上图耳机接口
接手机
3.5mm耳机线（三、四段式均可，需自备）

## Slide 11
元器件认识
驻极体麦克风
D类功放
HT6872
运算放大器LM358
扬声器
8欧姆2W
带有放射性标志的一端为负端，电路中接地

## Slide 12
元器件认识
微处理器（MCU/单片机）

## Slide 13
元器件认识
混合信号微处理器
(丰富模拟外设)
48引脚
128KB闪存
UFQFPN封装
微处理器（MCU/单片机）

## Slide 14
题目解析与总体架构
运放电路实现
软件实现
排针+杜邦线实现切换（或使用其他方法）
参照功放芯片手册

## Slide 15
硬件部分思路
知识补缺：参考地与网络标签
弱电电路公共参考点
模拟地
数字地
大地、机壳
只代表一个参考电位
不同的“地”点位可以不同
为什么规定参考电位？
网络名
网络名相同的网标存在物理连接
使用网标提升原理图可读性
VDD

## Slide 16
硬件部分思路
基尔霍夫电压定律(KVL)
知识补缺
基尔霍夫电流定律(KCL)

## Slide 17
硬件部分思路
单端信号
为什么使用单端信号
本题所有的信号均采用单端形式，即以地作为信号电压的参考
信号处理
A
D
C
D
A
C
输入
输出
Analog to Digital Converter
模拟至数字转换器
测量电压
待测电压为模拟量
将其转换为数字量
(单片机可以处理的数字值)
采样率足够时，就可记录信号
0-Vref
模拟量
12bit ADC
0-4095
数字量

## Slide 18
硬件部分思路
音频功放与基准电路
音频功放电路
基准电路
负反馈状态下：
虚短、虚断
V_REF由电位器分压得到
接单片机IO
若输出音频含有较大噪声，推荐在该引脚处就近焊接大容值（如470uF)电解电容
注：所有IC（HT6872和运放）最好在其供电引脚和地之间接一个100nF左右的电容去耦

## Slide 19
硬件部分思路
耳机与麦克风信号调理电路
麦克风输入调理电路
音频输入调理电路
R1
Rf
单端供电，无法处理负压
调理
放大

## Slide 20
软件部分思路
软件需要实现那些功能？
（1）单片机点灯
（见群文件《基础配置教程》）
（2）按键检测
（3）ADC采样 +（4）数据处理 +（5）DAC输出
此外，为了实现用户交互，还需要实现：（6）OLED屏幕显示
（见群精华提供的教程链接）
书籍推荐：漆强老师《嵌入式系统设计-基于STM32cubeMX与HAL库》

## Slide 21
软件部分思路
STM32单片机开发方式
Keil uVision5
STM32CubeMX
生成工程文件
图形化编程，生成基本配置代码
编写核心代码
编译程序并下载到单片机中
软件环境搭建和软件通用使用流程见QQ群文件

## Slide 22
按键：常见的输入设备，按下导通，松手断开
按键抖动：由于按键内部使用的是机械式弹簧片来进行通断的，所以在按下和松手的瞬间会伴随有一连串的抖动
软件部分思路
按键检测：状态机 （具体实现与代码参考：群内漆强老师书籍6.4.3节）

## Slide 23
软件部分思路
按键检测：状态机 （具体实现与代码参考：群内漆强老师书籍6.4.3节）
该流程定时触发：每10ms“走一步”
初始状态
按键不按下时，单片IO口电平为高，按下时为低
按下与松开的瞬间存在“抖动”
“定时”的方式：定时中断，或其他周期性触发的中断

## Slide 24
软件部分思路
效果器整体架构：
ADC采样
数据处理
输出
定时器
以200kHz的频率触发ADC采样
采样完成，进入中断程序
效果器的程序架构
0时刻：采样一个点->处理->输出
5us时刻：采样一个点->处理->输出
10us时刻：采样一个点->处理->输出
实时处理架构：
…………
…………
此外，除了执行效果器功能，这个中断还可以通过变量值计数，
实现分频，用来处理按键检测。
0时刻：执行按键检测程序
10ms时刻：执行按键检测程序
20ms时刻：执行按键检测程序
…………
…………

## Slide 25
软件部分思路
ADC采样思路： （具体实现与代码参考：群文件《ADC与DAC配置》）
ADC的作用：将单片机ADC的IO口上的实际电压转换成单片机程序中一个变量的值
0-Vref
模拟量
12bit ADC
0-4095
数字量
ADC采样
数据处理
输出
定时器
以200kHz的频率触发ADC采样
采样完成，进入中断程序
效果器的程序架构

## Slide 26
软件部分思路
数据处理思路：
一、控制增益：
2048
减去偏置
(注意数据类型转换unit->float）
ADC采样得到的值v_adc
0
乘以增益（*gain）
0
2048
加上偏置
二、变声效果：
0
减去偏置后的值
400HZ（或其他频率正弦波）
采得信号乘正弦波
加上偏置
2048
0
原来的声音信号
乘上的正弦波
更高频的声音
更低频的声音
原理：
1、傅里叶分解：任何信号可以被分解为不同频率正弦波的叠加
2、积化和差：
上式中：α=w1t，β=w2t
建议打表（用一个数组预先存储好一整个周期的正弦波，减轻算力消耗）

## Slide 27
软件部分思路
DAC输出思路： （具体实现与代码参考：群文件《ADC与DAC配置》）
DAC的作用：将单片机程序中的一个变量值转换成DAC的IO口上一个实际的电压
ADC采样
数据处理
输出
定时器
以200kHz的频率触发ADC采样
采样完成，进入中断程序
DAC的功能即上述流程图中的“输出”
0-Vref
模拟量
12bit DAC
0-4095
数字量

## Slide 28
软件部分思路
注意事项：
中断程序中：不要放HAL_Delay函数或OLED显示函数，程序会直接卡死
在中断程序中执行的运算：尽量使用乘法而非除法（如*0.5f而不是/2）
在中断程序中执行的运算：乘法运算要写成*2.0f的形式而非*2.0，*2.0f的形式会强制使用单精度浮点运算，运算速度更快，避免卡住高速中断

## Slide 29
感谢观看！